| PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSIN ISLENECEGI YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRİK ELEKTRİK/ELEKTRONİK ÖLÇMELERİ 1.Yıl, I. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4) 56 saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

1.Ölçme, kalibrasyon tanımı, temel ve elektriksel birim standartlarını kavrayabilme.

2.	Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hatalarının çeşitleri ve hesaplanmasını yapabilme.

- Ölçme aletlerinin çalışma ilkelerini tanıyabilme.

- Elektrik ve elektronik büyüklükleri kavrayabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Bu dersin verilmesinde ölçme aletleri ile çeşitli elektrik ve elektronik büyüklüklerin ölçülmesinde yapılacak uygulamalarda basitten, zora ve tek tek ölçmelerden sonra daha çok sayıda ölçme aletinin bir arada olduğu deneyler yapılmalıdır.Ölçme aletinin;başta doğru seçme, doğru bağlama ve doğru okuma becerilerin  kazandıracak uygulamalara önem verilmelidir.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Ölçme ve Cihaz İlkeleri. Doğru Akım Ölçmeleri. Alternatif Akım Ölçmeleri. Güç ve İş (Enerji) Ölçmeleri. Devre Elemanları ve Parametrelerin Ölçülmesi. Osiloskop ile Ölçmeler. Endüstriyel Ölçmeler ve Transdüserler. | 10 15 15 15 15 15 15 |

KONULAR

A. Ölçme ve Cihaz İlkeleri.

AMAÇ : Uluslar arası sistemin (S.I.) kabul ettiği temel ve türetilmiş birimleri, ölçü aletlerinin sembolleri ve ilkelerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1.	Temel ve türetilmiş birimleri açıklar, önemli elektriksel birim standartlarını tanır,

- Standartı tanır, ölçme ve kalibrasyonun standartlardaki yerini açıklar.

- Hataları gruplandırır.

4.	Sistem veya cihaz içi hataların;sıfır hatası, skala hatası, cevap verme hatası ve yükleme hatası olarak açıklar.

5.	Sistem veya cihaz dışı hataları;  insan veya rastlantı hataları olarak açıklar.

6.	Ölçü hataları ve cihaz karakteristikleri ile ilgili olarak;

6.1.Doğruluk,

6.2.Hassasiyet,

6.3.Duyarlılık,

6.4.Lineerlik,

6.5.Lineersizlik ne anlama geldiğini açıklar.

- Ölçme hatalarının istatistik analizini yapar.

7.1.Ortalama,  sapma ve standart sapmayı hesaplar.

7.2.Gaus dağılımını bulur.

7.3.Veri dağılımını,  en küçük kareler tahmini doğrusu ile ve korelasyon (ilişki) katsayısı ile bulur.

8.	Ölçü aletlerinin özelliklerini belirtmek amacı ile kullanılan standart sembolleri tanır.

B.  Doğru Akım ( D.C. ) Ölçmeleri.

AMAÇ :  Döner bobinli galvanometrenin çalışma ilkesini kavrayabilme, D.C.ampermetre ve D.C.voltmetre olarak kullanılma ilkesini uygulayabilme. Direnç ölçme işlemlerini yapabilme .

DAVRANIŞLAR:

- Döner bobinli galvanometrenin çalışma ilkesini açıklar.

2.	Döner bobinli galvanometreyi, ampermetre olarak kullanmak üzere şönt direnç hesabını yapar ve skalasını düzenler.

3.	Döner bobinli galvanometreyi, voltmetre olarak kullanmak üzere ön di-renç hesabını yapar ve skalasını düzenler.

4.	Döner bobinli galvanometreyi, seri ve paralel tip ohmmetre olarak kullanma ilkesini açıklar.

5.	Multimetreleri tanır ve gerekli ölçme işlemlerini yapar.

C.  Alternatif Akım (A.C.) Ölçmeleri.

AMAÇ:  Alternatif akım ve alternatif gerilim ölçülmesi ve bunlarla ilgili cihazların  çalışma ilkeleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1.	 Sinüsoidal işaretin çeşitli değerlerini ayırt eder, bu değerleri (efektif,rms) açıklar.

- A.C. ölçümünde frekansın etkisini açıklar.

- A.C. ölçü aletlerini çalışma ilkeleri açısından uç grupta inceler;

3.1.   Elektrodinamik ölçü aletinin çalışmasını açıklar.

3.1.1.Döner demir plakalı ölçü aletinin çalışmasını açıklar.

  - Döner mıknatıslı ölçü aletinin çalışmasını açıklar.

  - Isıl ölçü aletinin çalışmasını açıklar.

- A.C.işaretlerin doğrultularak ölçülmesini açıklar.

- Tepe değer voltmetresini düzenler.

- Değişik dalga şekillerinin ölçümünü yapar.

- Ölçü Transformatörlerini kullanım amacını açıklar.

7.1.   Akım trafosunu tanır, büyük akımlı devrelerde ampermetre ve akım bobinlerini akım trafosu üzerinden bağlar.

7.2.   Gerilim trafosunu tanır, yüksek gerilimli devrelerde voltmetre ve gerilim bobinlerini gerilim trafosu üzerinden bağlar.

7.3.   Akım ve gerilim trafosu üzerinden bağlı ölçü aletlerinin okunmasını açıklar.

D.  Güç ve İş ( Enerji ) Ölçmeleri.

AMAÇ :  Elektrik devrelerinde,güç ve işin ölçülme ilkelerini kavrayabilme, vatmetre ve sayaçlarla ölçme  işlemi yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

- D.C.ve A.C.güç ve iş kavramlarını açıklar.

2.	Elektrodinamik wattmetrenin yapısını tanır. D.C.ve bir fazlı A.C.’da aktif gücü ölçer.

3.	Üç fazlı A.C.devrelerinde güç,  güç katsayısı ve güç üçgenini açıklar.

3.1.Üç fazlı devrelerde üç wattmetre yöntemi ile aktif gücü ölçer.

3.2.Üç fazlı devrelerde iki wattmetre yöntemi (aron bağlantı) ile aktif gücü ölçer.

4.	Reaktif güç ölçümü için wattmetrede yapılan değişikliği bilir  ve varmetre ile bobin ve kondansatörün reaktif gücünü ölçer.

5.	Güç faktörünü ölçer.

6.	İşin ölçülmesi için kullanılan enerji sayaçlarının çalışma ilkesini açıklar.

7.	Bir fazlı sayaçları devreye bağlar .

- Üç fazlı sayaçları devreye bağlar .

- Ölçü trafosu üzerinden bağlanan wattmetre sayaçlarını  bağlar.

- Yüksek frekanslarda güç ölçümü ilkesini açıklar.

E.  Devre Elemanları ve Parametrelerinin Ölçülmesi.

AMAÇ :  Çeşitli yöntemlerle,elektrik-elektronik devrelerde devre elemanlarını ve parametrelerini tanıyabilme.

DAVRANIŞLAR:

1.	Dirençleri ölçme tekniği açısından küçük,  orta ve yüksek değerli dirençler olarak tanır.

- Voltmetre-Ampermetre yöntemi ile direnç ölçmeyi yapar.

- Wheatstone köprü yöntemi ile direnç ölçme yöntemini uygular.

- Küçük değerli (şönt ve topraklama geçiş) dirençleri uygun yöntemle ölçer.

5.	Yüksek değerli (yalıtkanların) dirençlerin ölçülmesinde megaohmmetre (Meger) kullanır, kablolarda arıza yerini tayin eder.

6.	Alçak frekanslarda direnç, empedans, kapasite ve indüktans ölçmeyi uygun yöntem kullanarak yapar.

- Empedans köprüleri ve RCL metreleri tanır ve uygular.

- Devre elemanlarının yüksek frekanslarda ölçümünü yapar.

- Frekansmetreyi tanır ve frekans ölçümü yapar.

- Senkronoskopu tanır ve senkronizm anının belirlenmesinde kullanır.

F.  Osiloskop ile Ölçmeler.

AMAÇ:  Osiloskop ile ölçme yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Osiloskopun yapısı ve çalışma ilkelerini açıklar.

- Osiloskopun üstün özelliklerini açıklar.

- Osiloskop proplarını tanır.

- Osiloskopun kalibrasyonunu yapar.

- Osiloskop ile D.C.ve A.C.gerilim ölçer.

- Peryot ve frekans ölçer.

- Lissajou yöntemi ile frekans ve faz farkı (açısı) ölçer.

- Güç ölçer.

- Akım ölçer.

- Kare dalga testleri yapar.

- Darbeli işaretin ölçümünü yapar.

G.  Endüstriyel Ölçmeler ve Transdüserler.

AMAÇ:  Endüstride çeşitli fiziksel büyüklüklerin,  elektriksel işaretlere çevirip ölçülmesi ilkelerini kavrayabilme ve transdüserleri tanıyabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Transdüser tanımı,sınıflandırır ve seçimini yapar.

- Gergi transdüserinin özelliklerini açıklar, seçer ve kullanır.

- Sıcaklık transdüserini tanır;

3.1.Rezistif sıcaklık dedektörünü tanır.

3.2.Termo çift veya ısıl çifti tanır ve bağlantısını yapar.

3.3.Termistör ile sıcaklık ölçümü ve kontrolunu yapar.

3.4.Entegre devre sıcaklık transdüserlerini tanır ve kullanır.

- Foto elektrik transdüserleri tanır ve kullanır.

5.	 Yer değiştirme transdüserlerini kapasitif,  indüktif ve piezoelektrik transdüserler olarak üç grupta inceler ve seçer.

6.	 Manyetik sıvı akış transdüserlerini tanır ve seçer.

- Lineer değişimli diferansiyel transformatör (LVDT) prensibini açıklar.

- D.C.ve A.C.  takogeneratörü tanır,seçer ve kullanır.

- Hall etkili transdüser ve yer değişimi ölçümünü açıklar.