| PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSIN ISLENECEGI YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRİK SARIM TEKNİĞİ 2.Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi: 4) 56 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

1.	Elektrik makinelerinin malzeme teknolojilerini tanıyabilme.

2.	Herhangi bir elektrik makinesinin imalatı ile ilgili hesaplama ve malzeme seçimi ilkelerini kavrayabilme.

3.	Elektrik makinelerinin sarımını yapabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Ders konuları, imalat-onarım işlemlerinde gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak özelliktedir. Uygulamada,elektrik makinalarının sargılarının yenilenmesi çok karşılaşılan bir durumdur.Bu nedenle yanmış sargıların sökülmesi,yalıtımın ve sargının yeniden yapılması becerilerini kazandıracak atölye çalışmaları yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Elektrik Makinelerinde Malzeme Teknolojisi Doğru Akım Makineleri ve Üniversal Motorların Sargıları Alternatif Akım Makineleri Sargıları | 25 25 50 |

KONULAR

A.  Elektrik Makinelerinde Malzeme Teknolojisi

AMAÇ:  Elektrik makinelerinin, gövde, stator,  rotor bilezik, kolektör, fırça ve sargı gibi kısımlarının yapıldığı malzemelerin teknolojik özelliklerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

1.	İletken ve lehim çeşitlerini tanır;iletkenlerin yuvarlak kesitlerde çapları ile anıldığını ve çap-kesit ilişkisini açıklar.

2.	Yalıtkan malzemeleri tanır ve amaca yönelik  seçimini yapar ve sınıflandırır.

3.	Manyetik malzemeleri tanır, elektriksel ve manyetik değerlerini  seçer.

- Sarım tekniğinde kullanılan araç ve gereçleri tanır ve kullanır.

B.  Doğru Akım Makineleri ve Üniversal Motorların Sargıları

AMAÇ:  Yapıları ve özellikleri çok benzeyen doğru akım makineleri ile üniversal motorların endüktör ve endüvi sargılarının özelliklerini kavrayabilme.Sargı şemasını çizebilme ve uygulama becerileri kazanabilme.

DAVRANIŞLAR

1.	Doğru akım makineleri yapısı ve sargıları ile, üniversal motorların yapısı ve sargıları arasında çok benzerlik olduğunu açıklar.

2.	Endüvi sargılarının, paralel (büklümlü)ve seri (dalgalı) olmak üzere iki genel yapılışta olduğunu açıklar ve sarım şemalarını çizer.

3.	Endüvinin yalıtımını yapar.

- Endüviye istenilen özellikte sargıyı sarar ve kontrollerini yapar.

4.1.  Grovler cihazı ile elektriksel durumunu kontrol eder.

4.2.  Endüvi balanslama işlemini yapar.

C.  Alternatif Akım Makineleri Sargıları

AMAÇ:  Uygulamada çok geniş bir yer tutan,asenkron-senkron makine stator sargıları ve transformatör sargılarının hesabını yapabilme, şemalarını çizebilme ve uygulanmalarını yapabilme.

DAVRANIŞLAR

- Bir fazlı transformatörler;

1.1.Bir fazlı iki sargılı transformatör hesabını, saç ve sargı işlerini yapar.

1.2.Bir fazlı oto trafosu hesabını, saç ve sargı işlerini yapar.

- Üç fazlı transformatörler;

2.1. Üç fazlı transformatör hesabını, saç ve sargı işlerini yapar.

2.2. Üç fazlı oto transformatörü hesabını, saç ve sargı işlerini yapar.

- Kaynak makinesi transformatörü hesabını yapar.

- Üç fazlı asenkron ve senkron makinelerinin stator sargıları;

4.1. Üç fazlı asenkron ve senkron makinede stator sargılarının hesabını yapar, sarım şemalarını çizer.

4.2.El tipi sargıyı değişik kutup sayılarında uygular.

4.3.Yarım kalıp sargıyı değişik kutup sayılarında uygular.

4.4.Tam kalıp sargıyı değişik kutup sayılarında uygular.

4.5.Kesirli dengeli bir ve iki tabakalı sargıları hesaplar ve sarım şemalarını çizer.

4.6.Stator sargılarının içte ve dışta paralel bağlanma özelliğini açıklar.

4.7.Çok devirli stator sargıları ve Dahlender sargı sisteminin esasını açıklar.

5.	Bir fazlı asenkron ve senkron makine stator sargılarının hesabını yapar, sarım şemalarını çizer ve uygular.

6.	Asenkron ve senkron makine rotor yapısını ve  özelliklerini açıklar.

6.1.Kısadevre çubuklu rotor yapısını ve özelliklerini açıklar.

6.2.Sargılı rotor özelliklerini ve rotor sargısının stator sargısı ile aynı yapılışta olduğunu kavrar.

7.	Özel elektrik makineleri, step motor, servo motor, histeresis motor v.b.sargıları özelliklerini ve uygulanışını kavrar.